## Slide 1: RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA
Dr. Öğretim Üyesi Ezgi KATI

## Slide 2: RADYASYONUN UYGULAMA ALANLARI

## Slide 3: RADYASYON NEDİR?
Enerjinin parçacık ya da elektromanyetik dalga
yoluyla yayılmasıdır.
Radyasyonun yapısını ifade etmektedir

## Slide 4: İÇ IŞINLAMALAR
β
+
- -
- +
Beta Radyasyonu
α
- +-
+- - -+
-
-- -
-++- + -
Alfa Radyasyonu
-
+
- +
- -
Gama Radyasyonu
Radyoaktif kaynağın deriye bulaşması (kontaminasyon) ,
vücuda girmesi
γ

## Slide 5: DIŞ IŞINLAMALAR
α
β
γ,x
- -
+
- - +- +
+- - -+
-
- +-
- ++-
Soğurulan
doz
Türü
Şiddeti
Enerjisi
+- +-
+- -
+- +----+- -
+--+-+
+- -

## Slide 6: RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ
•DNA ve hücre yapısı bozulur
•DNA ve RNA iplikleri kırılır
•Bu hasarlara bağlı olarak kromatid ve kromozom hasarları (anormallikler) meydana gelebilir.
DNA replikasyonunda yetersizlik

## Slide 7: RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ
Deterministik Etkiler
o Vücudun tamir yeteneğinin çok üzerinde akut hasar sonucu ortaya çıkar.
o Radyasyon dozu eşik değerini aştığında etki gözlenmeye başlar. Eşik değerinin üzerine çıkıldıkça hasarın şiddeti artar.
o Örn: eritem, katarakt, tüm vücut ışınlamasına bağlı ölüm.
Stokastik Etkiler
o DNA hasarı sonucu oluşur, Yanlış veya eksik tamir olur, fakat hücre fonksiyonunu korur ve bölünmeye devam eder. Hücre bölündükçe hasar da prolifere olur.
o Eşik değeri yoktur, doz arttıkça “RİSK” artar.
o Örn: Kanser, herediter bozukluklar.
Radyasyondan korunmanın iki temel amacı
vardır:
Deterministik etkileri önlemek
Stokastik etki olasılığını azaltmak

## Slide 8: RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ
DETERMİNİSTİK

## Slide 9: NASIL KORUNMALI?
İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmanın taşıdığı riskten tamamen kaçınılabilir mi?
Kansere yol açtığı bilinen bir eşik radyasyon dozu yoktur. Bu nedenle en düşük dozda radyasyonun bile zarar verebileceğini düşünerek davranmak gerekmektedir.

## Slide 10: DIŞ IŞINLAMADAN KORUNMA
Concret
e
Beton kalınlığı
Dose rate
Dose rate
Dose
Radyoaktif kaynaktan uzaklık
Harcanan zaman
Mesafe
Radyoaktif kaynak
Zırhlama Mesafe Zaman

## Slide 11: ZAMAN
Doz = (Doz hızı) x (Zaman)
Radyoaktif kaynağın yakınında ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır.
Ölçüm cihazının;
50 mSv/saat’lik radyasyon dozunu gösterdiği bir bölgede
saatte 50 mSv,
saatte 100 mSv,
saatte 150 mSv doza maruz kalınır.

## Slide 12: MESAFE
3 m
1 mSv/h
1 m
9 mSv/h
Dr= D0 (r0/r)2
Radyasyon kaynağından uzaklaşarak, maruz kalınabilecek doz miktarı azaltılabilir.
Radyasyon, radyoaktif kaynaktan uzaklaştıkça mesafenin karesi ile ters orantılı olarak şiddetini kaybeder.

## Slide 13: ZIRHLAMA
Radyasyon kaynağı ile kişi arasına uygun bir engel konulmasıdır. Yüksek yoğunluklu maddelerden yapılmış malzemeler özellikle X ve gama ışınlarına karşı etkili bir korunma sağlarlar.

## Slide 14: ZIRHLAMA MATERYALİNİN SEÇİMİ?
Radyasyonun tipi ve radyasyonun enerjisine göre belirlenir.
Alfa Işınları
  İnce kağıt tabakası
Beta Işınları
  Bir kaç cm kalınlığında tahta parçası veya alüminyum
X ve Gama Işınları
  Kurşun
  Beton

## Slide 15: RADYASYON ALANLARI
Türkiye’de radyasyon güvenliğinin sağlanmasında sorumlu kurum
TÜRKİYE ATOM ENERJİ KURUMU’ dur.
Radyasyon alanların lisanslama işlemlerini TAEK yapmaktadır.
Maruz kalınacak yıllık dozun 1mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak nitelendirilir ve radyasyon alanları radyasyon düzeylerine göre sınıflandırılır.
Radyasyon düzeyine göre gözetimli alanlar ve denetimli alanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

## Slide 16: RADYASYON ALANLARININ
SINIFLANDIRILMASI
Denetimli alanlar
Ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının (20 mSv) 3/10’undan (6 mSv/yıl) fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.
Gözetimli alanlar
Yıllık doz sınırlarının 1/20’sinin (1mSv/yıl) aşılma olasılığı olup, 3/10’unun (6mSv/yıl) aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen fakat çevresel radyasyonun izlenmesini gerektiren alanlardır.

## Slide 17: Radyasyon Uyarı Yazı ve Simgesi
İyonize radyasyon içeren her
alanda radyasyonun varlığını
gösteren yazı ve özel simge kullanılarak halk ve radyasyonla çalışanlar
uyarılmalıdır.

## Slide 18: HASTANELERDE İYONLAŞTIRICI
RADYASYONUN KULLANIM ALANLARI
Radyoloji Nükleer Tıp Radyoterapi

## Slide 19: ÇALIŞAN AÇISINDAN RADYASYONDAN KORUNMA
ALARA (1997), ALADA (2014), ALADAIP (2017) prensipleri
Korunma prensiplerinin uygulanması
Çalışma pratiği
Koruyucu giysi
Kişisel dozimetri
Doz takibi ve kayıt
Hizmet içi eğitim
Sağlık izlemi

## Slide 20: RADYASYONDAN KORUNMA
ALARA prensibi
As Low As Reasonably Achievable
Radyasyondan korunmada, mümkün olan en düşük dozun alınmasının sağlanması prensibidir.
ALADA prensibi
As Low As Diagnostically Acceptaple
Tanısal olarak kabul edilebilir en düşük radyasyon dozunun alınmasını tarifleyen prensiptir.
ALADAIP prensibi
As Low As Diagnostically Acceptable being Indication-oriented and Patient-specific
Endikasyon odaklı ve hastaya özgü olarak tanısal olarak kabul edilebilecek en düşük radyasyon dozunu tarifleyen prensiptir.

## Slide 21: RADYASYONDAN KORUNMA
GEREKÇELENDİRME
Kişilere veya topluluklara, radyasyon hasarlarına kaşı net bir yarar sağlamayan radyasyon uygulamalarına izin verilmemelidir.
OPTİMİZASYON
Uygulamalarda net yararı maksimize etmek üzere ışınlanan kişilerin sayısı, bireysel dozun büyüklüğü ve ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak, mümkün olan en düşük dozun alınmasının başarılmasıdır.
DOZ SINIRLARI
Radyasyon görevlilerinin veya toplum bireylerinin alabileceği yıllık
doz sınırlarıdır.
ALARA, ALADA ve ALADAIP tüm prensipler radyasyondan korunma ilkelerini desteklerler.

## Slide 22: DOZ SINIRLARI
Eşdeğer doz; radyasyonun türüne ve enerjisine bağlı olarak doku ve organda
soğurulmuş dozun ,radyasyon ağırlığı faktörü ile çarpılmış halidir ve birim (Sv) sieverttir.
Etkin doz, insan vücudunda ışınlanan bütün doku ve organlar için hesaplanmış eşdeğer dozun, her doku ve organın doku ağırlık faktörleri ile çarpılması sonucunda elde edilen dozların toplamıdır. Birim sievert olup etkin doz hesaplarında daha çok milisievert (mSv)kullanılır. (1sievert =100milisievert)
 |  | Radyasyon Çalışanları | Toplum üyesi kişiler
Etkin Doz Sınırı | Ardışık 5 yılın ortalaması | 20 mSv | 1 mSv
 | Herhangi bir yılda | 50 mSv | 5 mSv
Yıllık Eşdeğer Organ Dozu Sınırı | Göz Merceği | 150 mSv | 15 mSv
 | Deri (cm2) | 500 mSv | 50 mSv
 | Eller ve ayaklar | 500 mSv | 50 mSv
Hamile bir radyasyon çalışanının abdomen Eşdeğer dozu |  | Hamileliğin bildirilmesinden sonra 1 mSv | 

## Slide 23: KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Kurşun Önlük
Eldiven
Tiroid koruyucu
Gözlük
Kurşun Paravan
Gonad Koruyucu

## Slide 24: KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
Bu amaçla; kurşun önlük, eldiven, gözlük, tiroid koruyucu, paravanlar, gonad koruyucular ve kurşun camlar yaygın olarak kullanılmaktadır.
Koruyucu aygıtların kalınlıkları 0,25-0,5-1 mm gibi kurşun eşdeğeri olarak belirlenmiştir.
Kurşun önlük olarak pratikte en çok 0,50 mm kurşun eşdeğeri koruyucu önlükler kullanılır. 1 mm önlükler daha iyi korudukları halde oldukça ağırdırlar.
Kurşun koruyucuların içerisindeki kurşun tabakalarının çatlama riski nedeniyle kurşun önlükler katlanmamalıdır. Saklanırken ya düz bir zemine serilmeli ya da askıya asılmalıdır.

## Slide 25: KİŞİSEL DOZİMETRELER

## Slide 26: DOZİMETRE KULLANIMI
Dozimetre gömlek cebine takılmalı
Dozimetre nem ve sıcağa maruz bırakılmamalı
Mesai saatleri dışında dozimetreler radyasyon alanı dışında muhafaza edilmelidir.
Dozimetre sonuçları 2 aylık ve yıllık olarak kayıt altına alınarak
yasal sınırlar ile karşılaştırılır.

## Slide 27: KİŞİSEL DOZİMETRE HİZMETİNİN AMAÇLARI
Personelin maruz kaldığı kişisel radyasyon dozlarının maksimum müsaade edilen seviyenin altında tutulabilmesi için, alınan dozları ölçmek ve kayıtlarını tutmak,
Personele, radyasyon bakımından sağlığının korunduğu güvencesini vermek
Kuruluş ve personel arasındaki fazla doz alma
anlaşmazlıklarında kanuni koruma olanağı sağlamak.

## Slide 28: SAĞLIK TARAMALARI
Radyasyon alanında çalışanlar;
6 ayda bir kez periferik yayma
6 ayda bir kez hemogram
Yılda 1 kez Tiroid USG, Dermatoloji ve Göz muayenesi
yaptırmalıdır.

## Slide 29: HAVALANDIRMA ve TEMİZLİK
Radyasyon yayan cihazların bulunduğu odaların hem radyasyon güvenliği hem de hijyen açısından mutlaka havalandırma sistemine sahip olması gerekir.
Düzenli olarak temizlik yapılmalı, radyoaktif atıklar için
kurşun tenekeler olmalıdır.

## Slide 30: RADYOLOJİ

## Slide 32: RADYOLOJİ
Kumanda Ünitesi Yerleşimi:
Tercihen oda dışında olmalı. Oda içinde ise Paravan:
Hasta masasından en az 2m uzaklıkta
Kurşun eşdeğerli cam pencereli
1.8m yükseklik ve 1m eninde olmalı

## Slide 33: RADYOLOJİ
•Radyolog, radyoloji tekniker/teknisyen, hemşire gibi X-ışını uygulamaları yapan radyasyon görevlileri bazı durumlarda hastanın, dolayısıyla da X-ışını demetinin yakınında bulunabilirler.
•Bazı özel uygulamalar dışında, personel vücutlarının herhangi bir bölümünü ASLA doğrudan X-ışını demetine maruz bırakmamalıdır.

## Slide 34: HAMİLELİK ve IŞINLAMA
Hamilelik şüphesi taşıyan personel, durumu amirine yazılı olarak bildirmeli ve hamile personelin yıllık doz limitleri toplum doz limitlerini aşmamalıdır. Ayrıca bilfiil denetimli alanlarda çalıştırılmayacaktır.
Yumurtanın döllenip rahime inmeden önceki 10-12 günlük periyotta, küçük dozların dahi fetüsü başarısız kıldığı kabul edilmektedir.
Hamilelikte radyasyona karşı en hassas dönemin 18. ve 48. günler arasıdır.

## Slide 35: HAMİLELİK ve IŞINLAMA
Hamileler, hamileliklerinin sonuna kadar ertelenmesinde bir sakınca yoksa, karın bölgesinde tanısal X-ışını tetkiklerini yaptırmaktan kaçınmalıdırlar.
Üreme çağındaki tüm kadınların pelvik bölge tanısal tetkikleri, hamilelik olasılığının daha az olduğu, adet döneminin ilk günlerinde yaptırmaları önerilir.
Radyolojik çekim sırasında hamileliğin bilinmediği durumlarda
Hastanın almış olabileceği dozun tayin edilebilmesi ÇOK ÖNEMLİDİR.
-Yapılan tetkikin türü
-Çekilen film sayısı
-X-ışınının yarım değer tabakası
-kV ve mAs değerleri
Fetal dozun 150 mGy’in üzerinde olduğu tahmin ediliyorsa, dozdan doğan risk ile diğer riskleri karşılaştırılarak hamileliğin sonlandırması söz konusu olabilir.

## Slide 36: RADYASYON DOZUNU AZALTMA
Radyasyon yayan cihazların kalibrasyonu ve kalite testleri periyodik yapılmalıdır. Doğru kalibre edilmiş cihaz çalışanın ve hastanın fazla doza maruz kalmasını engeller.
Kurşun önlük içinde katlanamayacak kurşun plakalar olduğundan katlanamayacak şekilde düzgün bir askıda muhafaza edilmelidir.
Kurşun önlükler 6 ayda bir periyodik kontrol edilmelidir.
Kontrolde kurşun önlüğün geniş yüzeyinin filmi çekilir.
YÖNTEMLERİ